# Mall för proveldning av bränslen

Vid arbetet med Handboken har det varit svårt att få fram fullständiga data om bränslen. Ofta har analyserna varit mycket bristfälliga med stora avvikelser i rapporteringen. Detta har medfört att många analyser varit oanvändbara för sammanställningar av bränslesammansättningar. Dokumentation av förbränningsanläggningarna har ofta varit något mer kompletta men även här saknas ofta viktig information.

I Värmeforskrapport nr 469 [1] finns förslag på vilka analyser som bör utföras samt vilka parametrar som bör dokumenteras vid test av bränslen och förbränningsanläggningar.

I Värmeforsks mäthandbok [2] finns en sammanställning över vad som bör ingå som dokumentation vid olika tester och prov i anläggningar.

Om de föreslagna mallarna hade använts i åtminstone projekt som drivits i Värmeforsks regi skulle mängden data i Handboken för bränslen kunnat vara mer fullständig och ge ytterligare möjlighet till erfarenhetsutbyte för olika anläggningar.

I [1] finns följande förslag till viktiga analyser, tester, undersökningar samt beskrivningar som bör ingå i en undersökning.

## Bränsledata

Innan proveldningar bör en noggrann analys av det aktuella bränslet genomföras. Denna analys ska omfatta:

Askhalt

Fukthalt

Värmevärde

Elementarsammansättning

Huvudkomponenter

Spårämnesanalys

Densitet

Styckestorlek

Asksmältpunkt

Sintringsegenskaper

## Bränslehanteringssystem

Kritiska komponenter i systemet som bör dokumenteras är:

Utformning av stup och omlastningsstationer

Bränsleförråd

Transport/matningssystem

Brandtillbud

## Effektuttag

Maximalt effektuttag vid övergång till nytt bränsle ska undersökas och redovisas.

## Rostgenomfall och halt oförbränt

Vid proveldningar på rost ska andelen material som faller genom rosten och halten oförbränt i materialet dokumenteras.

## Allmänna drift- och miljödata

Värdet av en proveldning utan dokumentation av drift- och miljödata är tveksam.

## Förslag till dokumentation i Värmeforsks mäthandbok

I Värmeforsks mäthandbok [2], finns ett förslag vad som bör ingå i dokumentation av mätningar:

Efter avslutade mätningar sammanställs resultaten i en rapport. Innehållet i rapporten är beroende på syftet med undersökningen, hur omfattande mätprogrammet har varit samt antal mätta komponenter. Nedan följer exempel på punkter som kan ingå i en rapport.

- Syftet med mätningen, t.ex.:

-	myndighetskrav och dylikt

-	processuppföljning

- Datum, tid och plats

- Beskrivning av anläggning och process:

-	last

-	bränsleslag

-	luftöverskott

-	temperatur

-	reningskemikalieflöde

Beskrivning av reningsanläggningen, såsom:

-	typ, fabrikat, flödesschema eller skiss

-	tekniska data, t ex avskiljningsgrad, tryckfall etc

-	kortfattad funktionsbeskrivning

Beskrivning av mätutrustning, t.ex.:

-	typ och fabrikat

-	principskiss

-	gasflödesmätutrustning

-	typ av stoftprovtagningsfilter

-	stoftfiltrens placering i provtagningsutrustningen (utanför eller inuti kanalen)

-	filterkonditionerings- och vägningsteknik

-	gasanalysatorer

-	referensgasernas tillverkningsdatum och koncentration samt tillverkare och utfärdare av certifikat

Provtagningsförhållanden såsom:

- skiss över mätplanets placering i kanalen med angivande av raksträckor före och efter mätplanet

- kanaldimension och antalet mätpunkter i mätplanet

- provtagningsfiltrets temperatur under provtagningen (stoftmätning)

- provgasledningens temperatur (gasanalyser)

- mätperiodens längd

- barometertryck

- tryck i gasur (stoftmätning, flödesmätning)

- temperatur i gasur (stoftmätning, flödesmätning)

- sonddiameter (stoftmätning)

- isokinetisk avvikelse (stoftmätning)

- provgasvolym

Kommentarer rörande observationer som kan inverka på mätresultaten, t.ex.:

- produktionsförhållanden, produktionsstörningar

- driftstörningar i reningsanläggningen

- mättekniska störningar

Redovisning av mätdata och resultat såsom:

- temperatur i kanalen

- fukthalt

- tryck i kanalen

- gashastighet

- gasflöde

- stoftkoncentration

- stoftflöde

- gaskoncentrationer

- massflöden och specifika flöden av gasformiga komponenter, t.ex. NOx och SO2

- osäkerhetsbedömningar

- jämförelse mellan provresultat och fordran

## Ett förslag till mall för dokumentation av tester

Mallen är generellt utformad för att kunna passa för alla typer av anläggningar

1. Uppgifter om anläggning och kontaktperson

| Företag/anläggning: |  |
| --- | --- |
| Ifyllarens namn: |  |
| Tel: |  |
| E-mail: |  |
| Datum |  |

2. Uppgifter om bränslet

| Vilket/vilka bränslen ingick i testen? |  |
| --- | --- |
| Vilka levererade bränslet/bränslena? |  |
| Genomförda bränsleanalyser: Elementaranalyser Huvudkomponenter Spårämnesanalys Värmevärde, fukt-och askhalt | Bifoga analysprotokoll |
| Övriga utförda tester. Exempel: densitet, asksmältpunkt, sintringstest, partikelstorlek | Bifoga analysprotokoll |
| Vilket/vilka lab anlitades? |  |
| Vilka kriterier används för bedömning av nya bränslen? |  |

3. Uppgifter om anläggningen

| Vilken typ av förbränningsteknik? Rost/BFB/CFB |  |
| --- | --- |
| Leverantör |  |
| Storlek | MWth | ton ånga/h |
| Utgående ångdata? temp/tryck | °C | bar |
| Finns överhettare placerad annanstans än i bakre draget? Var? |  |
| Ange ång och rökgastemperaturer vid/i överhettare och konvektionspaket, i rökgasens strömningsriktning från eldstaden (ex. ÖH1, ÖH2, Eko…) vid fullast; |
| Tubpaket |  |  |  |  |  |  |  |
| Trökgas | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| Tånga | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| Typ av rökgasrening? |  |
| Normalbränsle? Fukthalt? |  |
| Förekommer beläggningar vid förbränning av normalbränsle? Var? |  |

3. Resultat från testen

| Bränsle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inblandningsgrad? [% energi] |  |  |
| Sameldningsbränsle? |  |  |
| Last? |  |  |
| Doserades additiv? Ja/Nej Om ja vilket? |  |  |
| Bränsleinmatning/hantering: |
| Fungerade den ordinarie matningen eller behövde den modifieras? Hur i så fall? |  |  |
| Om problem uppstod – vilka? Beskriv |  |  |
| Förbränningsegenskaper: |
| Uppstod driftstörningar? Ange vilka. |  |  |
| Emissioner (NOx, CO, SO2, andra)? Lägre eller högre? |  |  |
| Var förekom beläggningar? |  |  |
| Uppstod korrosion? Var? |  |  |
| Askutmatning/hantering: |
| Uppstod driftproblem? Vilka? |  |  |

4. Övriga kommentarer

### Referenser

- Rydén Anette, Olofsson Jan, Erfarenheter från försökseldning med alternativa biobränslen, Agro-bränslen, Värmeforskrapport nr 469, 1993.

- Lennart Gustavsson, Gunnar Nyqvist, Värmeforsks mäthandbok, utgåva 3, rapport nr 937, 2005.